## Slide 1
Organikusan fejlődő folyamatmenedzsment
Virág Benedek
Gyakorlati tapasztalatok a megvalósítás során

## Slide 2
„Ne várj körtét a tölgyfától!”
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés

## Slide 3
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés

## Slide 4
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés
Rendelkezésre álló kapacitás (forrás: DSO);
Terület mérete (forrás: térképi mérések, tulajdoni lap);
Potenciális csatlakozási ponttól való távolság (forrás: e-közmű);
Árnyékhatások (forrás: ortofotók, műholdfelvételek);
Telek alakja (forrás: földhivatali alaptérkép, e-közmű);
Tereptárgyaktól mentes (személyes bejárás);
Közútfejlesztéssel érintett vagy sem (kira.kozut.hu);
Régészeti oltalom alatt áll (archeodatabase.hnm.hu);
Építésügyi alkalmasság:(külsős településtervező szakmérnök);
  Övezeti besorolás;
  Szabályozási vonallal érintett vagy sem;
  Bel- vagy külterület;
  TRE módosítás szükséges vagy sem.
Természetvédelmi alkalmasság (web.okir.hu)
Termőföldvédelmi alkalmasság;
Energiaközösség szempontjából az adott alállomáson belül hány FETE település van és hány erőmű épül;
Szociális egyensúly ellenőrzése: régivezetővel és megvalósító szervezettel való egyeztetés;

## Slide 5
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés

## Slide 6
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés
Tulajdonjog megszerzése:

## Slide 7
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés

## Slide 8
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés
DSO engedély státusza:
Csatlakozási terv (CsT)
Hálózatcsatlakozási Szerződés (HCsSz)
Hálózathasználati Szerződés (HHSz)
Üzemviteli Megállapodás.
Építési hatósághoz egyéb tervek:
Tűzvédelmi terv;
Zajvédelmi terv;
Patak keresztezés esetén vízügy által elvárt terv;
Lehajtóterv, forgalomtechnikai terv.

## Slide 9
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés

## Slide 10
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés

## Slide 11
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés

## Slide 12
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés

## Slide 13
Ingatlanok megszerzése
Tervezés
Engedélyeztetés
Közbeszerzés
Kivitelezés
Üzemeltetés
Kereskedés
HUPX DAM – jutalék [EUR/MWh]
(HUPX DAM_MAX1 + HUPX DAM_MAX2 – HUPX DAM_MIN1 - HUPX DAM_MIN2) * Kifizetési arány

## Slide 14
Köszönjük a figyelmet!